ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по строительству:

«Административное здание  с подземной автостоянкой                                                   по ул. Красногвардейская в г. Иркутске.»

размещена на сайте www.uks.irkutsk.ru   27.12.2016г.

I.  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

Застройщик - Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Иркутска» (сокращенное наименование – МУП «УКС города Иркутска»).

МУП «УКС города Иркутска» создано на основании постановления мэра г. Иркутска от 03.10.2002г. № 031-06-1262/2, учредитель (100% голосов) - Администрация г. Иркутска. Функции учредителя от имени администрации г. Иркутска выполняет Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска.

МУП «УКС города Иркутска» зарегистрировано инспекцией МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области 06.11.2002г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.11.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1023801020253, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 06.10.2004г. за государственным регистрационным номером 2043801040556, ИНН – 3808084230.

Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00. до 18.00, обед – с 13.00. до 14.00. тел. 728-940, 728-944.  Место нахождение МУП «УКС города Иркутска» : 664011, г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13.

МУП «УКС города Иркутска» осуществляет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству на территории города Иркутска объектов жилищного, коммунально-бытового, социально-культурного назначения.

Информация о некоторых проектах строительства объектов недвижимости, в которых МУП «УКС города Иркутска» в период с 2012 - 2016гг. принимало участие:

| Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Дата начала и окончания работ | Ввод в эксплуатацию (в соответствии с проектной документацией / фактический срок ввода в эксплуатацию) |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа жилых домов в границах улиц Бажова, Афанасьева, Сосновая, Алмазная б/с № 1-1,1-2,1-3,1-4 б/с № 2-1 б/с № 2-2 Автостоянка б/с №3-1, 3-2 б/с № 3-4, 3-5 | Строительство | 2012 – 2016гг. | 4 кв-л 2013г./ 25.12. 2013г. 4 кв-л 2013г./ 31.12. 2013г. 4 кв-л 2013г./ 30.12. 2013г. 4 кв-л 2013г./ 16.12. 2013г. 4 кв-л 2014г./ 11.08.2014г. 2 кв-л 2016г./ 23.11.2016г. |
| Группа жилых домов по ул. Баумана в 7-м м-не Ново-Ленино б/с №5-13 б/с № 6-16 б/с № 6-10, 6-11 б/с № 7-1, 7-2 б/с № 7-3, 7-4 б/с № 7-5 | Строительство | 2012 – 2015гг. | 4 кв-л 2012г./10.04.2013г. 2 кв-л 2013г./27.03.2013г. 4 кв-л 2013г./13.11.2013г. 1 кв-л 2014г./25.12.2013г. 2 кв-л 2014г./11.08.2014г. 2 кв-л 2015г./22.05.2015г. |
| Жилой дом с офисными помещениями в Ленинском районе г. Иркутска по ул. Муравьева | Строительство | 2013 – 2014гг. | 1 кв-л 2015г./28.11.2014г. |
| Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6 м-н Ново-Ленино, б/с 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 | Строительство | 2013-2014 | 4 кв-л 2015г./25.12.2014г. |
| Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6 м-н Ново-Ленино, б/с 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 | Строительство | 2014-2015 | 4 кв-л 2015г./23.07.2015г. |
| Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6 м-н Ново-Ленино, б/с 2-1, 2-2, 2-3 | Строительство | 2014-2015 | б/с 2-1- 2 кв-л 2016г./30.10.2015г, б/с 2-2, 2-3 – 4 кв-л 2015г./30.10.2015г. |
| Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6 м-н Ново-Ленино, б/с 2-9, 2-10 | Строительство | 2014-2015 | 4 кв-л 2015г./28.10.2015г. |
| Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6 м-н Ново-Ленино, б/с 3-1,3-2,3-3 | Строительство | 2014-2015 | б/с 3-1 - 2 кв-л 2016г./30.10.2015г., б/с 3-2,3-3 – 4 кв-л 2015г./30.10.2015г. |
| Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска, 6 м-н Ново-Ленино, б/с 3-4,3-5,3-6 | Строительство | 2014-2015 | 4 кв-л 2016г./30.10.2015г. |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 30 января 2013г. № 0384.02-2010-3808084230-С-022.

На 01.10.2016г. уставный капитал составляет 30 084 тыс. руб., просроченная кредиторская задолженность отсутствует, оперативная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам    составляет   421 100 тыс. руб.,  192 500 тыс. руб. – оперативная        дебиторская задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве жилых домов по ул.  Бажова, Афанасьева, Баррикад,   6-го микрорайона Ново-Ленино.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Цель проекта - строительство  2-этажного (в том числе - 1 надземный и 1 подземный этажи)  административного здания с подземной автостоянкой расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, улица  Красногвардейская.

Этапы, сроки реализации данного проекта строительства:  2017 г.

Проект прошел государственную экологическую экспертизу в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и получено заключение экспертной комиссии, утвержденное приказом Управления Росприроднадзора по Иркутской области № 2070-од от 07.10.2016г.

Разрешение на строительство № 38-ru38303000 – 221-2016  выдано отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска  от 15.11.2016 г.

Земельный участок отведен МУП «УКС города Иркутска» постановлением мэра г. Иркутска № 031-06-2286/13 от 21.08.2013г., распоряжением заместителя мэра – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от 23.01.2015г. № 504-02-74/15.

Общая площадь земельного участка составляет 1078 кв.м, кадастровый номер 38:36:000020:13990.

Договор аренды земельного участка № 5185 от 21.08.2013г., заключенный между администрацией г. Иркутска и МУП «УКС города Иркутска», зарегистрирован в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, регистрационный номер 38-38-01/097/2013-977 от 23.09.2013г., дополнительное соглашение (А) № 010-67-28/5 от 02.07.2015г.  к договору аренды № 5185 от 21.08.2013г., зарегистрировано в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, регистрационный номер 38-38/001-38/001/027/2015-3379/1 от 15.07.2015г.

Проектируемое административное здание с подземной автостоянкой по ул. Красногвардейская  разработано с полным комплексом благоустройства, с подключением к городским коммуникациям. Центральный  вход в здание  ориентирован на  ул. Октябрьской революции.

Общая площадь административного здания с подземной автостоянкой  - 1177,3 м2.

На первом этаже здания нежилые помещения   - под размещение офисов.

В  подземном  этаже   административного   здания   размещены  технические помещения – тепловой пункт, водомерный   узел,  электрощитовые,  венткамеры, машинное  отделение,  автостоянка  на 12 машино-мест.

Покрытие основных проездов принято из материалов, пригодных для проезда автомобилей.

Проектом предусмотрено максимальное благоустройство и озеленение территории.

Паспорт отделки административного здания:

| Общестроительные работы: |
| --- |
| 1 | Фундаменты | Ленточного типа из монолитного железобетона |
| 2 | Каркас здания | Монолитный железобетонный рамный каркас |
| 3 | Наружные стены | Кирпичные |
| 4 | Фасад | Мелкоштучный кирпич |
| 5 | Кровля | Плоская совмещенная с наружным водостоком. |
| 6 | Внутренние перегородки | Не выполняются, кроме электрощитовых, теплового пункта и водомерного узла |
| 7 | Отделочные работы в офисных помещениях и парковке | Не выполняются. Окна ПВХ, витражи - алюминиевые. Полы - стяжка не выполняется Межкомнатные двери - не устанавливаются. Наружные двери - металлические утепленные. |
| 8 | Отделочные работы в электрощитовых | Стены - штукатурка, окраска ВД краской; потолок - ВД краска; пол - цементно-песчаная стяжка, железнение. Двери - противопожарные EI30. |
| 9 | Отделочные работы в тепловом пункте и водомерном узле | Стены - штукатурка, окраска ВД краской; потолок - ВД краска; пол - цементно-песчаная стяжка, обеспыливание. Двери - металлические. |
| 10 | Лестничные марши и площадки | Монолитные железобетонные. |
| Специальные работы: |
| 11 | Санитарно-технические работы | Система отопления - двухтрубная с нижней разводкой магистралей по подвалу с периметральной разводкой по помещениям. Нагревательные приборы - алюминиевые секционные радиаторы. Трубы для системы отопления - стальные водогазопроводные. Стояки - труба стальная водогазопроводная. Водопровод - выполняется ввод водопровода с устройством узла учета. Разводка водопровода по зданию не выполняется. Санитарно-технические приборы не устанавливаются. Канализация - выполняется выпуск канализации. Разводка канализации по зданию не выполняется. |
| 12 | Электромонтажные работы | Выполняется вводное устройство учета электрической энергии. Освещение и электроснабжение в электрощитовых, тепловом и водомерном узле. |
| 13 | Пожарная сигнализация | Не выполняется. |
| 14 | Вентиляция | Не выполняется. |
| 15 | Телефонизация | Не выполняется. |
| Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения: |
| 16 | Тепловые сети, тепловой пункт выполняются в полном объеме. |
| 17 | Наружный водопровод выполняется с водомерным узлом. |
| 18 | Наружная канализация выполняется с выпуском из здания. |
| Благоустройство и озеленение территории: |
| 19 | Вертикальная планировка. |
| 20 | Покрытие проездов, площадок, тротуаров - асфальтобетон. |
| 21 | Озеленение. |
| 22 | Малые архитектурные формы. |  |
| 23 | Подпорная стенка. |  |
| 24 | Наружное освещение. |  |

Общее имущество, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства, включает в себя:

1) помещения в данном здании, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном здании, в том числе лестничные площадки, лестницы, коридоры, техническое подполье, подсобные помещения, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном здании оборудование;

2) крышу, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

3) земельный участок, на котором расположено данное здание, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного здания и расположенные на земельном участке объекты.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома - 4 квартал 2017 года.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет выдано Отделом выдачи разрешительной документации  департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.

О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, решений Правительственных органов, изменений ставок рефинансирования Центрального банка, изменений налогового законодательства РФ, а также неблагоприятных погодных условий, исполнение обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.

Планируемая стоимость строительства административного здания с подземной автостоянкой 37 500 000,0 руб.

Организация, осуществляющая основные строительно-монтажные и другие работы – Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Иркутска».

Начальник МУП «УКС города Иркутска»                                                               Е.В. Савченко